|  | Защитное покрытие «Lythic» Технологические данные Ред. 2012/01 |
| --- | --- |

Описание продукции

Защитное покрытие торговой марки «Lythic»™ является проникающим составом для герметизации бетона, предназначенным для усиления и защиты полированных бетонных полов. Это уникальный продукт, который содержит коллоидную двуокись кремния - для усиления прочности пола, и литий - для водостойкости.

| Особенности/Преимущества Укрепляет окрашенные бетонные полы Увеличивает долговечность и коррозионную стойкость бетонных полов Увеличивает сопротивление скольжению Облегчение обслуживания и уборки Изготовлен на водной основе и является экологически безвредным |  |
| --- | --- |
| Кроющая способность От 1 500 до 2 000 фт2 / галлон |  |

Подготовительные работы

Перед нанесением защитного покрытия «Lythic», осуществите все необходимые подготовительные работы с полом, включая уплотнение, покраску и полировку. Очистите пол от пыли и посторонних предметов. Перед нанесением поверхность должна быть абсолютно чистой и сухой.

Методы нанесения Тонко распылите средство с помощью распылителя с насосом. Используя влажный подушечный замасливатель из микроволокна или непрессованного хлопка, распределите защитное покрытие Lythic в виде тонкой пленки с помощью движений, показанных на «рисунке 8», чтобы свести к минимуму образование полос и предотвратить образование уплотнений. Второй слой должен наноситься после того, как первый подсохнет и перестанет липнуть. Работайте таким образом, чтобы оставались перекрытия, и в местах, ограниченных соединениями или естественными трещинами. Высокоскоростная полировка волоконным кругом (бордового или черного цвета), алмазным волоконным кругом или кругом из свиной щетины, в дальнейшем укрепит обрабатываемую поверхность.

Меры предосторожности Выдержите обработанную бетонную поверхность в течение 24 часов, прежде чем разрешить движение по ней. Следите за тем, чтобы на протяжении первых 48 часов вода не скапливалась на поверхности. Защитное покрытие «Lythic» предназначено для применения внутри помещений. Используйте чистящее средство для полов компании «Lythic» для укрепления и защиты покрытия.

Технические данные

- Внешний вид	молочно-белая жидкость

- Время высыхания	от 20 мин. до 1 часа

- Содержание ЛОС	25 г/л

- Активные ингредиенты	100 % от всех сухих веществ

- pH	от 10 до 11

- Температура замерзания	32оF

- Срок хранения	1 го