Бетоноукладчик MBW с подвижной опалубкой

Вступая в пятнадцатый год с начала их производства, бетоноукладчики MBW устанавливают бордюры по методу подвижной опалубки по всей территории США. Бетоноукладчики MBW также работают в Индии, Исландии, Чили, Китае, Южной Африке и Ирландии – всего свыше 25 стран в 2004 году.

Почему бетоноукладчик MBW пользуется спросом во всем мире?

Стоимость покупки бетоноукладчика MBW составляет малую часть стоимости более крупных бетоноукладчиков, в то же время качество продукта, уложенного методом подвижной опалубки, является сопоставимым. В дополнение к этому, эксплуатационные расходы (количество работающих, топливная экономичность, легкость транспортировки, установка оборудования, чистка, стоимость технического обслуживания и запасных частей и т. д.) рекомендуют использовать бетоноукладчик MBW.

А как насчет производительности?

В большинстве случаев ограничение производительности связано с подачей бетона на бетоноукладчик. Ни один бетоноукдадчик с подвижной опалубкой не может «лить» бетон быстрее, чем он его получает из автобетономешалки. Показатели производительности также зависят от бетонной смеси, её качества и профессионализма работающего персонала. С учетом всего этого, опытная бригада, качественно выполняющая свою работу, может достичь таких показателей: за день от 1000 до 3000 футов бордюра и водосточного желоба, от 1000 до 5000 футов бордюра у дорожного покрытия.

Насколько универсален бетоноукладчик MBW?

Машина С101 делает при помощи подвижной опалубки бордюр высотой 18 дюймов и шириной 12 дюймов. Машина С101-18 делает профили высотой 18 дюймов и шириной 18 дюймов. Машина CG200 делает при помощи подвижной опалубки бордюр, бордюр и водосточный желоб, цилиндрический бордюр, тротуар и аналогичные профили высотой 18 дюймов и шириной 48 дюймов. Более того, машина С101 легко трансформируется в С101-18 или CG200. С101 и С101-18 заливают 18-дюймовые радиусы при вертикальной укладке бордюра. Машина CG200 способна заливать 24-дюймовый радиус с 24-дюймовой шириной бордюра и водосточного желоба. Все агрегаты одинаково эффективны при заливке на стабильный грунт или дорожное покрытие. Заполненные пенистым материалом шины помогают обеспечивать стойкую ориентацию машины, исключают проблемы связанные с проколами и обеспечивают отличную тягу.

Рулевое управление всех моделей может быть как в автоматическом, так и в ручном режиме. Автоматическое управление осуществляется на основе сенсора/растяжки и в основном предпочитается при заливке на грунт. Ручное управление часто предпочитается при заливке бордюра с подвижной опалубкой на дорожное покрытие. Все модели могут осуществлять пониженную заливку (когда бордюр заливается при помощи подвижной опалубки на более низком уровне, в то время как бетоноукладчик едет по примыкающему дорожному покрытию на более высоком уровне).

«Мудрый совет». Потенциальные покупатели должны знать, что успешная заливка при помощи подвижной опалубки зависит от качества земляных работ, бетонной смеси, усадки, вовлечения воздуха и прокладки направляющих растяжек. Операторы бетоноукладчика должны иметь надлежащий опыт, а бригада отделочников должна уметь работать с продукцией подвижной опалубки. Чтобы успешно выполнить работу все фазы процесса укладки бетона при помощи подвижной опалубки должны осуществляться умело.

Запатентованная MBW «система быстро подсоединяемой загрузочной воронки» позволяет пользователям изменять режимы заливки в течение считанных минут. Ширина воронки варьируется (от 12 до 48 дюймов) и позволяет заливать узкие профили более узким бетоноукладчиком, чтобы свести к минимуму профилирование. Для облегчения транспортировки бетоноукладчик разбирается и может перевозиться пикапом и грузовым прицепом к легковому автомобилю.

Загрузочные воронки легко снимаются, чтобы обеспечить доступ к двигателю и электрическим/гидравлическим системам. Дизельный двигатель B&S (Diahatsu) мощностью 26,5 лошадиных сил имеет водяное охлаждение, обладает хорошей топливной экономичностью, надежен и обеспечивает достаточную для работы мощность.

Цилиндрический бордюр, бордюр и водосточный желоб, бордюрная полоса, водосточный желоб без бордюра, разделители и тротуар – все это заливается с помощью подвижной опалубки в пределах 18-дюймовой высоты и 48-дюймовой ширины.

Процесс заливки с помощью подвижной опалубки одинаков для бетоноукладчика MBW и больших машин. Бетон подается в загрузочную воронку и вибрируется гидравлическими вибраторами, затем проходит через стальную заливочную опалубку … это просто. Бетоноукладчик MBW является приемлемой по средствам альтернативой большим машинам.

Дополнительную информацию Вы можете получить по телефону компании MBW Inc. 800-678-5237 или на сайте www.mbw.com

Узнайте, почему высокопроизводительные и в то же время экономичные бетоноукладчики MBW быстро становятся самыми выбираемыми по всему миру.

Отличительные черты бетоноукладчика MBW

# Панель управления

Панель управления удобна для пользования и оснащена приборами контроля двигателя, а именно температуры, давления масла, уровня топлива и состояния аккумуляторной батареи. Включает в себя основное и автоматическое включение, режимы транспортировки и заливки, регулируемые скорости передвижения (вперед/назад), ручное и автоматическое регулирование высоты, регуляторы вибратора и один дополнительный ввод. Имеется закрывающаяся крышка от воздействия погоды/вандалов. Вся панель управления может поворачиваться для выбора наиболее удобного для работы положения.

# Автоматическое управление

Регулирование уровня и руление машины осуществляются автоматически (сенсор и направляющая растяжка) или вручную с панели управления оператора. Гидравлические вибраторы с двигающейся головкой и регулируемой скоростью управляются независимо и являются такими же, как и те, что используются на больших машинах.

# Двух или трехколесный привод

Бетоноукладчик MBW работает в режиме двухколесного привода в режиме «только бордюр», и трехколесного привода в режиме «бордюр и водосточный желоб». Жесткие, износоустойчивые шины, заполнены пенистым материалом, чтобы обеспечить постоянную жесткость (это важно для контролирования уровня) и исключить проблемы с проколами. Система привода является полностью гидравлической, никаких ремней, цепей, сцеплений или коробок передач.

# Быстро подсоединяемая загрузочная воронка

Уникальная система MBW быстро подсоединяемой воронки позволяет пользователю переключать режим заливки из «офсетного» положения (только бордюр) в положение «между центрами» (бордюр и водосточный желоб, бордюрная полоса и т. д.) за считанные минуты. Бетоноукладчик легко разбирается для перевозки пикапом и грузовым прицепом к легковому автомобилю. Индивидуальные формы опалубки можно переставлять на загрузочных воронках в течение минут.

# Техническое обслуживание

Техническое обслуживание бетоноукладчика является относительно минимальным, если принять в расчет сложность машины в целом. В самой машине необходимо осуществлять замену гидравлической жидкости и фильтров, наряду с надлежащим уходом за сенсорами. Обычным техническим обслуживанием двигателя является наличие нормального масла, замены масляного и воздушного фильтров.

| Характеристика С101 С101-18 CG200* Ширина загрузочной воронки 12 дюймов (31 см) 18 дюймов (46 см) 24 дюйма (61 см) Максимальная опалубка ширина х высота 12 х 18 дюймов (31 х 46 см) 18 х 18 дюймов (46 х 46 см) 48 х 18 дюймов (122 х 46 см) Рабочий вес 2590 фунтов (1175 кг) 2725 фунтов (1236 кг) 3395 фунтов (1540 кг) Ширина 65 дюймов (160 см) 69 дюймов (175 см) 93 дюйма (226 см) Длина 112 дюймов (284 см) 112 дюймов (284 см) 112 дюймов (284 см) Высота (заливка) 42 дюйма (107 см) 42 дюйма (107 см) 42 дюйма (107 см) Диапазон скорости заливки 0 – 40 футов/мин (0 – 12 м/мин) 0 – 40 футов/мин (0 – 12 м/мин) 0 – 40 футов/мин (0 – 12 м/мин) Скорость передвижения 0 – 2,5 миль/час (0 – 4 км/час) 0 – 2,5 миль/час (0 – 4 км/час) 0 – 2,5 миль/час (0 – 4 км/час) Количество вибраторов 2 3 3 Количество сенсоров 4 4 4 Размер шин привода («софтрак», заполнены пенистым материалом) 23 х 10,50 дюймов (58 х 27 см) 23 х 10,50 дюймов (58 х 27 см) 23 х 10,50 дюймов (58 х 27 см) Количество шин привода 2 2 3 Размер шин прицепа (четырехслойные с кордом, заполнены пенистым материалом) 18 х 9,50 дюймов (46 х 24 см) 18 х 9,50 дюймов (46 х 24 см) 18 х 9,50 дюймов (46 х 24 см) Количество шин прицепа 1 1 1 Диапазон просадки 1 – 3 дюйма (2,5 – 7,5 см) 1 – 3 дюйма (2,5 – 7,5 см) 1 – 3 дюйма (2,5 – 7,5 см) () Метрическая система измерения Характеристики могут изменяться без уведомления. Двигатель Производитель/модель B&S DAIHATSU / DM950D Тип 3 в ряд, водяное охлаждение, четырехтактный Мощность 26,5 лошадиных сил (19,8 кВт) Опции *Дополнительные загрузочные воронки 30 дюймов (76 см), 36 дюймов (91 см) и 48 дюймов (122 см). Опалубка – может быть изготовлена по Вашим спецификациям Предлагается набор колышек и растяжек *Требует использования бокового привода. | С101 «Офсетная» заливка, только бордюр. CG200 Заливка между центрами, бордюр и водосточный желоб, бордюрная полоса и т. д. CG200 Режим пониженной заливки, с дорожного покрытия на более низкий уровень. Требуется дополнительный адаптер для пониженной заливки. Опалубка бетоноукладчика может проходить поверх горизонтальной и вертикальной стальной арматурой. |
| --- | --- |